Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

Контрольно-измерительные материалы

для проведения текущего контроля успеваемости

Основные формы текущего контроля: устный опрос, письменные задания, практические и контрольные работы.

по профессиональному модулю

ПМ 04. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

в рамках ППКРС по профессии СПО 29.01.05  ЗАКРОЙЩИК

ЧАСТЬ V

ТЕМА: Технология изготовления поясных изделий

Разработчик:

Медведева Ольга Александровна, преподаватель  ПМ 04

Обработка юбки

I Устный опрос

Задание 1

Дайте ответ на вопрос:

- Назовите конструктивные линии и срезы в юбке.

- Какой конструктивной линии параллельна долевая нить в юбке?

- Как проходит долевая нить в деталях кроя юбок различных силуэтов?

- От чего зависит количество и форма деталей кроя юбки?

- Перечислите способы переноса конструктивных линий.

- Что такое дублирование?

- Назовите детали юбки которые дублируют.

- Сколько необходимо линий для разметки вытачек на юбке?

- Расскажите технологическую последовательность обработки вытачек.

- Чему равна ширина шлицы?

- От чего зависит длина шлицы в юбке?

- Расскажите технологическую последовательность обработки шлицы в юбке.

- Для чего служит усилитель. Как правильно его выкроить.

- Перечислите виды складок.

- Как расположить детали кроя юбки на рабочем месте при сметывании боковых срезов

- Со стороны какой детали стачивают полотнища юбки?

- По какой стороне обметывают боковые срезы юбки?

- Где может располагаться застежка в юбке?

- Перечислите способы соединения тесьмы – молнии с юбкой?

- назовите вид застежки, которую рекомендуется использовать в юбках из велюра, бархата и трикотажных полотен.

- С какой стороны детали притачивают традиционную застежку - молнию?

- С какой - потайную?

- В каких случаях традиционную застежку – молнию притачивают к юбке нитками контрастного цвета?

- Какие используют приспособления для притачивания тесьмы - молнии?

- На какое расстояние верхний край ленты должен попадать в шов обработки верхнего среза?

- Для  чего предварительно настрачивают боковые края тесьмы – молнии на припуски шва в потайной застежки – молнии?

- Расскажите технологическую последовательность обработки застежки на тесьму – молния со смещением звеньев под переднее полотнище.

- Для чего юбку обрабатывают на подкладке?

- Из каких тканей изготавливают подкладку юбки?

- На какую величину подкладка короче юбки?

- Для чего по низу подкладки юбки обрабатывают разрезы?

- В какую сторону заутюживают вытачки в подкладке?

- Перечислите способы обработки боковых швов в подкладке юбки?

- Расскажите технологическую последовательность ВТО юбки перед соединением с подкладкой.

- Со стороны какой детали приметывают подкладку к юбке?

- Для чего на юбку пришивают вешалки?

- Расскажите технологическую последовательность обработки подкладки юбки.

- Какими способами обрабатывают верхний срез юбки?

- Как выкроить притачной пояс юбки?

- Как выкроить обтачку юбки?

- Сколько надставок допускается в поясе, где могут быть места их расположения?

- Для чего дублируют пояс?

- Как располагается нить основы в прокладке в пояс?

- Перечислите способы обработки внутреннего среза пояса.

- какую влажно- тепловую операцию выполняют с деталью пояса перед соединением с верхним срезом юбки.

- Со стороны какой детали приметывают пояс к верхнему срезу юбки?

- Расскажите технологическую последовательность обработки верхнего среза юбки поясом с обметанным внутренним срезом.

- какими способами может быть обработан низ юбки и от чего это зависит.

- Всегда ли низ юбки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом?

- Расскажите технологическую последовательность обработки нижнего среза юбки с открытым обметанным срезом.

- Как правильно наметить место расположения петли на поясе юбки.

- С чего начинают окончательное приутюживание готовой юбки?

Задание 2

| Выполните описание внешнего вида изделия: |
| --- |
| Карточка №1 | Карточка №2 | Карточка №3 | Карточка №4 |

Задание 3

| Составьте алгоритм последовательности выполнения: |
| --- |
| Карточка №1 | Карточка №2 | Карточка №3 |

| Составьте алгоритм последовательности выполнения: |
| --- |
| Карточка №1 | Карточка №2 |

| Определите вид складки и расскажите последовательность обработки |
| --- |
| Карточка 1 | Карточка 2 | Карточка 3 |

II Письменные задания

Тест 1:

1. При сутюживании слабины вытачек, как необходимо расположить изделие относительно работающего?

А) верхним срезом юбки от работающего;

Б)  верхним срезом юбки к работающему;

В)  под наклоном к работающему.

2. Какая сторона пояса дублируется:

А) внешняя;

Б) внутренняя.

3. Сметывание вытачек производится:

А) от вершины;

Б) от конца вытачки.

4. Чему соответствует ширина припуска бокового шва по ТУ:

А) 3 см;

Б) 1 см;

В) 2 см.

5. Как проходит нить основы в подкладке:

А) параллельно низу изделия;

Б) параллельно долевой нити верха юбки;

В) параллельно средней линии.

6. Какая ширина подгиба низа прямой юбки по ТУ:

А) 1,5 см;

Б) 6 см;

В) 3 см.

7. Какой дублирующий материал применяется при изготовлении юбки из шерстяной ткани:

А) дублирин;

Б) флизелин;

В) коленкор.

8. При сметывании боковых срезов в юбке, как расположить изделие на столе:

А) срезом к работающему;

Б) срезом от работающего;

В) перпендикулярно к работающему.

9. В каких случаях  пояс дублируется полностью:

А) из плотных тканей;

Б) из тонких тканей.

10. При выполнении ВТО пояса, как правильно расположить его на столе;

А) срезами к работающему;

Б) срезами от работающего.

11. Со стороны какой детали приметывается пояс к юбке;

А) по поясу;

Б) по юбке.

12. Какое оборудование применяется при выполнении ВТО юбки:

А) спецколодки;

Б) утюг;

В) манекен.

Тест 2:

1. Количество деталей кроя в юбке зависит от:

А) модели;

Б) размера;

В) технических условий.

2. Количество вытачек в юбке зависит:

А) фигуры заказчика;

Б) модели;

В) технических условий.

3. Вытачки заутюживают:

А) в сторону боковых швов;

Б) к середине полотнища;

В) в сторону среднего шва.

4. Подкладка в готовом изделии не доходит до юбки:

А) 10-15 см;

Б) 1-2 см;

В) 3-4 см;

Г) 20 см.

5. Боковые швы в юбке соединяют:

А) запошивочным швом;

Б) швом вподгибку;

В) стачным швом;

Г) расточным швом.

6. Низ юбки можно обработать:

А) швом вподгибку;

Б) стачным швом;

В) окантовочным швом.

7. Длина пояса равна:

А) ст+1-1,4 см на швы обтачивания;

Б) ст+2-3 см на длину припуска на застежку;

В) от+2-3 см на длину припуска на застежку+1.4 см на обтачивание припусков пояса;

Г) от+2-3 см на припуск на застежку.

8. Детали юбки, которые дублируют:

А) низ;

Б) припуск шлицы;

В) пояс;

Г) кокетка.

9. Юбки изготавливают с:

А) 1 примеркой;

Б) 2 примерками;

В) 3 примерками;

Г) зависит от модели.

10. Для дублирования деталей юбки из костюмной ткани применяют:

А) дублирин;

Б) флизелин;

В) клеевую бязь.

11. При ВТО вытачек изделие располагают:

А) верхнем срезом к себе;

Б) боковыми швами параллельно краю стола;

В) верхним срезом от себя.

12. Если застежка-молния расположена в боковом шве, то ширина шва должна быть не менее:

А) 0,7 см;

Б) 1,5 см;

В) 2 см;

Г) 2,5 см.

Тест 3:

1. От чего зависит длина петли?

а) от свойств ткани

б) от модели изделия

в) от диаметра пуговиц

2. Определите технические условия на длину машинной закрепки:

А) 1,5-2,0 см;

Б) 1,0-1,5 см;

В) 0,7-1,0 см;

3. Определите по схеме расстрочной шов:

абв

4 При обработке срезов детали все внутренние строчки выполняют нитками:

а) в цвет ткани верха;

б) белыми нитками;

в) не имеет значения.

5. Назовите процесс уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках по средствам ВТО :

а) оттягивание

б) сутюживание

в) декатирование

6. При прокладывании  машинных строчек по замкнутым линиям (например, втачивание рукавов, застрачивание низа изделия) строчки в концах швов должны заходить одна на другую:

а) 0,7-0,9 см;

б)  1, 5—2 см;

в) 0,3-0,6 см.

7. Для удаления ниток временного скрепления деталей необходимо строчку сметывания разрезать ножницами через каждые:

а) 10 — 15 см;

б) 1-3 см;

в) 0,5-5,0 см.

8. Машинное соединение  двух деталей, с посадкой одной из них, выполняют:

А) по меньшей детали;

Б) по большей детали;

В) не имеет значение;

9. Определите по схеме настрочные швы:

а

б

в

10. Из предлагаемых вариантов швов, определите наиболее приемлемый способ обработки нижнего среза юбки из тонкой осыпающейся ткани:

11. Какой способ соединения частей деталей подкладки юбки рационален:

абв

Задание 1

Задание для контрольной работы

| 1. | Выполнить эскиз модели прямой, дать описание внешнего вида. |
| --- | --- |
| 2. | Выполнить схематическое изображение узлов обработки, согласно алгоритму последовательности изготовления юбки. |
| 3. | Описать процесс выполнения обработки узлов: |
| 1 в | Технология обработки верхнего среза притачным поясом. |
| 2 в | Технология обработки верхнего среза обтачкой. |
| 3 в | Технология обработки шлицы. |

Задание 2

Определить и назвать последовательность обработки узлов юбки (пронумеровать). Графически изобразить отсутствующий узел.

Задание 3

Составить правильную последовательность изготовления изделия.

- Подготовить юбку к примерке.

- Перенести линии.

- Ознакомиться с моделью.

- Обработать застежку.

- Окончательная отделка юбки.

- Проверить наличие деталей.

- Провести примерку.

- Обработать верхний срез.

- Продублировать детали.

- Обработать нижний срез.

- Обработать срезы, вытачки, складки, шлицу и т.д.

- Соединить полотнища.

ТЕМА: Обработка брюк

I Устный опрос

Задание 1

Дайте ответ на вопрос:

- С чьей легкой руки прижилось слово «брюки» в русском языке.

- Кого считают изобретателями штанов.

- В каком веке брюки вошли в гардероб женщин.

- Перечислите детали кроя брюк из основной ткани.

- Перечислите детали кроя брюк из подкладочной ткани.

- Перечислите детали кроя брюк из прокладочных тканей.

- От чего зависит количество деталей кроя.

- К какой детали брюк притачивается надставка.

- Как проходит долевая нить в передних и задних половинках брюк.

- Как проходит долевая нить в поясе

- От чего зависит технологическая последовательность изготовления брюк.

- В какую сторону заутюживают вытачки на передних и задних половинках брюк?

- Чем можно заменить вытачки на передних половинках брюк?

- Для чего выполняют ВТО передних и задних половинок брюк?

- Перечислите приемы выполнения ВТО передних половинок брюк.

- Как определить линию заутюживания на передних половинках брюк?

- На деталях кроя задних половинок брюк условными обозначениями нанесите приемы ВТО.

- Для чего передние половинки брюк набирают на подкладку?

- Для чего выполняют декатирование подкладки перед раскроем.

- Перечислите ТУ на выкраивание подкладки под передние половинки брюк.

- Перечислите возможные способы обработки нижнего среза подкладки.

- Расскажите последовательность наметывания передних половинок брюк на подкладку.

- Перечислите виды карманов на передних половинках брюк.

- как наметить место расположения кармана со скосом.

- Перечислите детали кроя, необходимые для обработки кармана со скосом на передней половинке брюк.

- Как правильно выкроить бочок-подзор для изделий из ткани с рисунком?

- Расскажите технологическую последовательность обработки кармана со скосом на передней половинке брюк.

- Перечислите виды карманов на задних половинках брюк.

- Как наметить карман на задней половинке брюк.

- Перечислите особенности обработки карманов на задних половинках брюк.

- Перечислите детали кроя кармана с листочкой на задней половинке брюк.

- Расскажите последовательность обработки листочки.

- Какая деталь предохраняет карман от растяжения?

- Перечислите ТУ на разрезание входа в карман.

- Какой шириной шва стачивается подкладка кармана?

- Перечислите способы обработки срезов подкладки кармана.

- Расскажите технологическую последовательность обработки кармана с листочкой на задней половинке брюк.

- В каких швах может располагаться застежка в женских брюках?

- Перечислите способы обработки застежки в брюках.

- Перечислите детали кроя необходимые для обработки застежки в брюках на тесьму – «молния».

- Какой шириной шва притачивают застежку к правой половинке брюк?

- Какой шириной выметывают кант по шву обтачивания левой половинки брюк?

- Какой шириной шва прострачивается отделочная строчка по лицевой стороне брюк?

- Расскажите технологическую последовательность обработки откоска.

- Какой шириной шва притачивается откосок к правой стороне застежки?

- Как расположить детали на столе для сметывания боковых срезов брюк?

- Как проверить брюки, чтобы не было перекосов по шаговому шву?

- Чему равна ширина припуска по боковым и шаговым срезам?

- Перечислите детали кроя для обработки пояса.

- Перечислите ТУ на выкраивание пояса.

- Сколько допускается надставок в поясе и места их расположения?

- Для чего необходимо пришивать шлевки на поясе брюк.

- Как правильно расположить шлевки на поясе брюк?

- Со стороны какой детали притачивается пояс к верхнему срезу брюк?

- Почему корсажную ленту декатируют перед раскроем?

- Перечислите ТУ на стачивание средних срезов брюк?

- Из какой ткани выкраивается лея?

- От чего зависит выбор способа обработки низа брюк?

- Как правильно наметить линию подгиба низа брюк?

- Для чего используют брючную тесьму и нужно ли ее декатировать?

- Расскажите технологическую последовательность обработки низа брюк без манжеты.

- С какой стороны приутюживают верхнюю часть брюк?

- Какое оборудование и приспособление используют для приутюживания готовых брюк?

- Как наметить места расположения пуговицы на поясе?

Задание 2

| Выполните описание внешнего вида изделия: |
| --- |
| Карточка №1 | Карточка №2 | Карточка №3 |

Задание 3

Расскажите по схеме последовательность выполнения ВТО передних и задних половинок брюк

| Определить название операции, название машинных строчек |
| --- |
| КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ № 1 | КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ № 2 | КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ № 3 |

II Письменные задания и контрольные работы

Тест 1:

- Направление долевой нити в поясе если ткань с рисунком (ворсом):

а) вдоль детали пояса;

б) нет разницы;

в) поперек детали пояса;

- От чего зависит количество шлевок в брюках:

а) от модели;

б) от ткани;

в) 5-6 штук;

- Со сторон какой детали приметывают деталь пояса к верхнему срезу брюк:

а) пояса;

б) изделия;

в) без разницы;

- От чего зависит длина шлевок на пояс:

а) от ширины ремня;

б) постоянная величина.

- В сторону какой детали заутюживают припуск шва соединения пояса с верхним срезом брюк:

а) основной детали брюк;

б) в сторону детали пояса;

в) без разницы;

- Какой термин применяется для соединения верхнего края пояс с корсажной лентой:

а) настрачивание;

б) прострачивание;

в) застрачивание;

- Как вы считаете при обработке верхнего среза поясом с корсажной лентой, необходимо ли дублировать основную деталь пояса, если ткань имеет жесткую, упругую структуру:

а) да;

б) нет;

- Как рассчитать ширину детали пояса, при обработке его с корсажной лентой?

Тест 2:

- Определить ширину шва соединения пояса с основной деталью

а) 0,7 – 0,9 см

б) 1,0 – 1,5 см

в) зависит от желания заказчика

- Верхний срез подкладки заднего кармана, прорезного кармана, в брюках. должен ли входить в шов притачивания пояса?

а) нет

б) да

в) без разницы

- В тканях с рисунком клетка, полоска на задних половинках брюк допускаются ли отклонения от нити основы:

а) на 2 %

б) на 4 %

в) не допускается

- Соединение двух деталей приблизительно равных по величине:

а) стачивание

б) втачивание

в) прострачивание

- К мелким деталям относятся:

а) клапаны, листочки, паты, хлястики

б) воланы, оборки, рюши, жабо

в) воротник, рукава, манжеты

- Что необходимо выполнить, чтобы брюки не растягивались в области колена

а) обрабатывают переднюю половинку брюк на подкладке

б) дублируют

в) сутюживают по линии колена

- Шов соединения пояса и основной детали располагают в сторону:

а) изделия

б) пояса

в) не имеет значения

- Какая операция выполняется с брючной тесьмой перед ее настрачиванием:

а) декатирование

б) приутюживание

в) сутюживание

- Укажите технические условия при обработке среднего среза брюк: стачивают …

а) двойной машинной строчкой

б) по желанию заказчика

в) одной машинной строчкой

- Выберите способ обработки шлевок из толстой ткани:

а  б) в)

- Как проходит долевая нить в подкладке  передних половинках брюк:

а)  под углом 45 градусов;

б) вдоль детали;

в) поперек детали.

- Со стороны какой детали производят стачивание боковых срезов в брюках:

а)передней половинки; б) задней половинки; в) не имеет значения

Тест 3:

- Вход в кармане со скосом закрепляют отделочной строчкой шириной:

А) 10 мм;

Б) 5-7 мм;

В) в соответствии с моделью.

2.       От чего зависит технологическая  последовательность обработки брюк:

А) она всегда одинаковая;

Б) от модели;

В) от желания заказчика.

3.       Чем нельзя заменить вытачки:

А) защипами, складками;

Б) подрезами, рельефными швами;

В) карманами.

4.       В сторону какой детали заутюживают припуски шва соединения пояса с брюками:

А) пояса;

Б) брюк;

В) без разницы.

5.   В каком направлении проходит долевая нить подкладки передних половинок брюк:

А) в косом;

Б) в долевом;

В) в поперечном.

6.       Какие швы используют для обработки вытачек:

А) краевые;

Б) соединительные;

В) отделочные.

7.       На каком расстоянии от пояса разутюживают средний шов брюк:2б.

А) 10-15 см;

Б) 15-20 см;

В) 5-10 см.

8.       Рассчитайте величину припуска на обработку низа брюк с двойными манжетами, если ширина манжеты 4 см:2б.

А) 4 см + 4 см;

Б) 8 см+4 см+0,5 см;

В) 4 см+4 см+0,5 см

Задание 1

Составить правильную технологическую последовательность изготовления.

- Отделка брюк.

- ВТО передних и задних половинок брюк.

- Обработка карманов.

- Выкраивание и соединение с подкладкой.

- Обработка боковых швов.

- Обработка верхнего среза поясом.

- Проверка наличия деталей кроя.

- Обработка срезов.

- Обработка застежки.

- Обработка шаговых швов.

- Обработка низа изделия.

- Соединение средних срезов.

- Обработка вытачек.

Задание 3

Напишите обозначенные цифрами названия конструктивных линий и срезов передней половинки брюк

|  | 1 – ………………………………………………… 2 – ………………………………………………… 3 – ………………………………………………… 4 – ………………………………………………… 5 – ………………………………………………… 6 – ………………………………………………… 7 – ………………………………………………… 8 – ………………………………………………… 9 – ………………………………………………… 10 – ……………………………………………….. |
| --- | --- |