731 группа

МДК 04.01  Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков

Задание: Составить конспект  в тетради, сфотографировать и прислать на почту trigolova.elena@mail.ru

Занятие № 43 (1 час)

Тема: Кипятильники

Для актуализация ранее изученных знаний  ответьте на вопрос К какой группе теплового оборудования относятся кипятильники?

План конспекта:

- Устройство, принципиальная схема КНЭ

- Отличительные особенности КНЭ-25, КНЭ*50

- Принцип работы

- Правила безопасной эксплуатации

Записать в тетради  Кипятильник КНЭ-100.

1. Устройство: 1. Сварной металлический каркас, внутри которого находятся питательная коробка, водонагреватель и сборник кипятка.

2. Воздушное пространство, находящееся между стенками водонагревателя и корпусом, служит теплоизоляцией.

3. Водонагреватель и сборник кипятка выполнены в виде единого цилиндрического сосуда и отделены один от другого перегородкой, в которую вварена наливная труба.

4. Вода обогревается тэнами.

5. Патрубок с заглушкой служит для спуска воды из водонагревателя и питательной коробки.

6. Съемная крышка.

1 — трубопровод подачи холодной воды;

2 — водонагреватель;

3 — тэн

; 4 — сборник кипятка;

5 — переливная труба;

б — патрубок (отверстие), соединяющий сборник кипятка с питательным бачком;

7 — поплавок питательного клапана;

8 — питательная труба;

9 — сигнальная труба;

10 — водоразборный кран;

11 — корпус

2. Кипятильники с электрообогревом типа КНЭ-25 и КНЭ-50 отличаются от кипятильника КНЭ-100 размерами, мощностью нагревательных элементов (тэнов) и производительностью. Кипятильники КНЭ-25, КНЭ-50 устанавливают на производственный стол или прилавок, кипятильник КНЭ-100 — на пол. Кипятильник КНЭ-25 — настольного исполнения.

1. Корпус кипятильника. На нем установлены две лампочки, оповещающие о наличии напряжения кипятильника и работе тенов.

2. Питательная коробка. В ней имеется поплавковое устройство, с помощью которого в ней поддерживается постоянный уровень воды, поступающей по питающему трубопроводу из водопровода.

3. Кипятильный сосуд. В нем установлены трубчатые тены, переливная труба и сливной патрубок с пробкой.

4. Сборник кипятка имеет разборный кран, крышку-отбойник и отверстие, через которое кипяток при переполнении сборника кипятка попадает в питательную коробку.

5. Блок автоматики установлен в нижней части корпуса и служит для защиты от «сухого хода», т.е. невозможность включения тенов при отсутствии воды.

6. Нижний и верхний электроды установлены для защиты сборника кипятка от переполнения в нем, которые в зависимости от уровня воды, включают и выключают нагрев тенов.

3. Принцип работы:

1. Холодная вода из водопровода поступает в питательную коробку

2. Из питательной коробки вода по питательной трубе поступает в кипятильный сосуд и переливную трубу.

3. Когда уровень воды в переливной трубе и питательной коробке сравнивается и достигнет требуемого уровня, поплавковое устройство перекроет клапаном подачу воды из водопровода.

4. При включенном кипятильнике тены нагревают воду и доводят ее до кипения.

5. Образующиеся при этом пары поднимаются по переливной трубе, увлекают за собой часть кипящей воды, которая выплескиваясь и ударяясь об отражатель, собирается в сборнике кипятка.

6. Уровень воды в кипятильной коробке и переливной трубке понижается. Поэтому поплавок опускается, открывает клапан, и в нижнюю часть кипятильного сосуда поступает вода из водопровода.

7. Из переливной трубы кипяток выбрасывается в сборник кипятка периодически, разбирать же кипяток через кран можно непрерывно.

4. Самостоятельно составить   правила безопасной эксплуатации кипятильников

Фото конспекта прислать на электронную почту: trigolova.elena@mail.ru. В названии файла указать предмет и номер занятия Пример «занятие № 43 МДК 04.01 ФИО»