Производственное обучение группа 213

ПМ 03. Ремонт и обновление швейных изделий

дата проведения 07.04.2020

Тема занятия 1

Подготовка изделий к ремонту на основе паспорта заказа. Выявление различных видов ремонта.  Подбор материалов для ремонта, подбор необходимого оборудования и приспособлений.

Цели:

Научиться выявлять область и вида ремонта, выполнять технологические операции по мелкому ремонту.

Ход урока

В процессе носки швейные изделия теряют первоначальный внешний вид, морально   устаревают, выходят из моды. Долговечность одежды определяется ее износостойкостью, т. е.   способностью противостоять действию изнашивающих факторов, результатом которых является

износ. Износ одежды — сложный процесс, протекающий под влиянием различных воздействий:механических (трения, растяжения, изгиба и т.п.), физико-химических (воздействия факторов   внешней среды, продуктов обмена организма — кожного обмена и др.), биологических.

Важнейшим критерием износа для большинства групп одежды является трение (с телом человека, с    другими видами одежды, с внешними предметами).    Следует различать два вида износа: моральный и физический (эксплуатационный). При этом     моральный износ связан с несоответствием изделия направлению моды, и он обычно короче, чем    физический износ. Оптимальным является срок функционирования изделия, при котором оба вида    износа совпадают по времени.

· Эксплуатационный износ характеризуется различного рода дефектами, деформациями,     возникающими в процессе носки.

· Моральным износом считается несоответствие изделия современной моде по силуэтной форме,    фасону, рисунку, цвету, структуре материала.

В связи с этим различают общий и местный износ одежды.

· общий износ (ослабление материала по всей поверхности изделия в результате старения, в таком    случае ремонт считают нецелесообразным;

· местный износ (образование дыр, потертостей, разрушений материала на отдельных участках при   достаточной прочности остальных частей.

Для предохранения одежды от преждевременного износа, увеличения срока ее эксплуатации,    приведения изделия в соответствие с требованиями моды необходим регулярный профилактический     осмотр, ремонт и обновление.

В зависимости от степени износа выделяют виды ремонта:

· мелкий ремонт

· средний ремонт

· крупный ремонт

· обновление одежды с полным или частичным перекроем и перелицовкой

Мелкий ремонт не связан с изменением конструкции и фасона изделия. К нему относят пришивание   фурнитуры: изготовление и пришивание вешалок, обметывание петель,    закрепление концов  карманов, стачивание распоротых швов, штопку, штуковку, вставку заплат, утюжку.

К среднему ремонту относят починку и изменение фасона отдельных деталей, починку низа и  изменение длины изделия, починку и изменение формы борта, замена отдельных деталей.

Крупный ремонт предусматривает изменение размера, фасона, силуэта изделия и связан с   распарыванием узлов изделия.

Технологический процесс ремонта и обновления одежды представляет собой совокупность этапов:

· подготовка изделий к ремонту;

· обработка деталей;

· сборка узлов, монтаж изделия.

Каждый из этих этапов предполагает определенные виды работ, которые выполняются  различными способами:

· ниточным

· клеевым

· сварным

· комбинированным

Технология  мелкого  ремонта   предусматривает выполнение   работ,  не  влияющих на изменение размеров и фасона     изделия или его основных деталей и узлов.

Подготовка изделия к ремонту включает: распарывание деталей

одежды или изделий, чистку, влажно-тепловую обработку, и ремонт

поврежденных участков.

Распарывать швы следует аккуратно, растягивая деталь поперек шва и

разрезая нитки ножом или специальным приспособлением, не прикасаясь

лезвием к сторонам шва, чтобы избежать пореза материала. После

распарывания детали тщательно очищают от пыли и свалявшихся волокон

различными щетками. Очищенные детали подвергают влажно-тепловой

обработке путем пропаривания и разутюживания швов при соблюдении

соответствующих режимов.

Ремонт распоровшихся швов заключается в следующем. Чаще всего

подвергаются разрыву нитки в боковых швах вверху, в швах соединения

рукавов с проймами, в среднем шве спинки в верхней части, в шве подшивки

подкладки  рукав  по   пройме  и  т.  д.

Распарывают подкладку в месте нарушенных швов верха, чтобы был

свободный доступ к распоровшемуся участку шва. Если разрушенный

участок небольшой, до 2,5 см длины, то его стачивают вручную стачными

стежками. Если длина разрушенного участка превышает 3 см, его стачивают

на машине. В том и другом случаях стачиваемый участок должен быть

продолжением старой строчки. Шов разутюживают, затем расправляют

подкладку и подшивают ее потайными подшивочными стежками.

Задание на выполнение.

1 Ознакомиться с видами физического износа швейных изделий,

установить причины и места наиболее интенсивного истирания деталей.

2 Изучить способы мелкого ремонта участков и узлов одежды из

3 Выбрать и обосновать рациональные методы ремонта, режимы и

технические условия обработки поврежденного узла швейного изделия.

4 Разработать технологическую последовательность ремонта

5 Выполнить ремонт узла швейного изделия.

Домашнее задание

Подготовить изделие, требующее ремонта. Подготовить и подобрать материалы и инструменты необходимые для выполнения ремонта.

Выполнить ремонт распоровшегося шва машинным или ручным способом.

Отчёт о выполненном задании присылать на ваибер: +79787358445

Или  на почту:   ludmila_crimea@mail.ru